## Slide 1: Byggeriets udvikling afspejlet i Microsoft, Lyngby
Danske Ejendomsadvokater maj 2016

## Slide 2: Introduktion
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 3: Introduktion
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 4: Key data
18.500 m2 kontormiljø samt 12.000 m2 P-kælder
756 arbejdspladser, 925 FTE’er
Grunden købt af Danica i maj 2013 med udvikling for Microsoft for øje.
Udgravning og kælder udført af Zublin, juli 2013– december 2013.
Bygningen udført i totalentreprise (Hoffmann), januar 2014 – oktober 2015.
Projektet udviklet af Alectia og Henning Larsen Architects i tæt samarbejde med Microsoft RE&F.
HLA overdraget til Totalentreprenøren efter Dispositionsforslag.
Indgåelse af totalentreprise (fastpris) ved afslutning Projektforslag.
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 5: Organisation
Indeksdias bruges som kapitelforside
MS RE&F
CFO
HR ledelse
Direktion SMSG
Direktion MDCC
Styregruppen
Tier 1
PM
CoE
AV
MS IT
Security
Space Concept
Danica
Hoffmann
HLA
Grontmij
Cowi
HLA

## Slide 6: Organisation –global team
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 7: Drivers for change
Microsoft Development Center Copenhagen (MDCC). 12,500 m2 i Vedbæk. 400 medarbejder
Sales and Marketing Services Group (SMSG)
9500 m2 i Hellerup . 500 medarbejder.
Co-location drivers:
Afdækning pladsbehov
Driftsbesparelser igennem fælles funktioner
Branding synergier
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 8: Special features
Indeksdias bruges som kapitelforside
Varme fra datacentret – placeret på øverste etage - genanvendes til opvarmning af bygningen
LE15 mål imødekommet med bl.a. 3 lags glas og høje tæthedskrav
Køl/varme loft over arbejdspladserne
Desk-sharing 1:1,8 hos SMSG. Til gengæld mange møderum.
CTS Bacnet protokol til datasamling på tværs af porteføljen
LAR projekt ved Fæstningskanalen

## Slide 9: Udfordringer
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 10: Arkitektur og indretning – East meets West?

## Slide 11: Arkitektur og indretning – East meets West?

## Slide 12: Arkitektur og indretning – East meets West?
Indeksdias bruges som kapitelforside
Et par stemningsbilleder fra Microsofts hovedkontor i Redmond

## Slide 13: Arkitektur og indretning – East meets West?
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 14: Arkitektur og indretning – East meets West?
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 15: Arkitektur og indretning – East meets West?
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 16: Hvordan arbejdsmønstre påvirker omgivelserne
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 17: Hvordan arbejdsmønstre påvirker omgivelserne
Kulturelle forskelle medført behov for detaljeret undersøgelser af varme afgivelse fra udstyr.
Alectia anvendte forskningsstudier fra DTU til at nedbringe lasten indenfor en ramme, hvor energimål kunne opfyldes.

## Slide 18: Hvordan arbejdsmønstre påvirker omgivelserne
Inteco loft med varmevands- og koldvandsforsyning, med en akustisk/termisk isoleringsplade lagt ovenpå. Varme overføres ved stråling igennem den perforerede loftspanel – ligesom en loftsmonteret radiator.

## Slide 19: Hvordan arbejdsmønstre påvirker omgivelserne
Wizard
Udviklet af MS RE&F i samarbejde med DEGW og baseret på anerkendte principper.
Tager udgangspunkt i en fordeling af arbejdsmønstrer A-D, hvor A er stationær og D meget mobil.
Bruger MUA som universel udtryk for areal behov - efterfølgende tilpasset lokal forhold.

## Slide 20: Hvordan arbejdsmønstre påvirker omgivelserne

## Slide 21: Mod en forbedret energiprofil
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 22: Mod en forbedret energiprofil
Indeksdias bruges som kapitelforside
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
 | Niveau | kWh/m2/år
BR 2008 | 100% | 93
BR 2010 | 75% | 71
BR 2015 | 50% | 41
BR 2020 | 25% | ~25

## Slide 23: Mod en forbedret energiprofil
Indeksdias bruges som kapitelforside
Undersøgelserne i energiforbrug vist, at bygningens energiramme kunne nedbringes fra 63 kWh/m2/år til under 41 kWh/m2/år mod en investering svarende til mindre end 1,5% af entreprisesummen.
Tilbagebetalingstiden var 2 gange lejeaftalens længde men anset som en god investering.

## Slide 24: Mod en forbedret energiprofil
Indeksdias bruges som kapitelforside
Profil | U værdi W/m2 K | G værdi | Lystransm.
2 lags glas (f.eks. Optitherm) | 0,9 – 1,0 | 55 – 59% | 70% – 78%
3 lags glas (SSG Planitherm) | 0,52 | 49% | 69%
Forøget fokus på en lavere energiforbrug peger i retningen af vinduesløsninger med forøgede tykkelser, overfladebehandlinger samt kombinationer af forskellige glastyper.
Fremadrettet bliver farvegengivelsen et vigtigt punkt.

## Slide 25: Mod en forbedret energiprofil
Indeksdias bruges som kapitelforside
Det meget klare glas – her SSG Diamant – finder anvendelse andre steds end kun i Lyngby.

## Slide 26: Mod en forbedret energiprofil
Indeksdias bruges som kapitelforside
Undskyld hvis det lyder lidt paradoksalt:
Energimål bevæger os i en retning, hvor glassets isoleringsevne forbedres (tykkere, grønnere, mørkere)
Velfærdsmål peger hen mod forøget fokus på dagslys og farvegengivelse (belysningstyper)
Energimål trækker os hen mod mindre glasarealer til minimering af solvarme
Velfærdsmål hiver os i retningen forbedret lystransmittance: udkast til BR2020 navner en dagslys faktor på 3% som tilfredsstillende.

## Slide 27: Mod en forbedret energiprofil
Indeksdias bruges som kapitelforside
Datacenter:
Placering på taget pga store luftmængder – primær real estate!
Sikkerhedskrav samt risiko for oversvømmelser
70 racks, der hver generer 8 kW varme – i alt 560 kW
Afgiftslempelse ift anvendelse af overskudsvarme fra procesenergi tilbage til Energiaftale 2012 gjorde det muligt, at genanvende procesvarmen til opvarmning af kontorarealerne.

## Slide 28: Mod en forbedret energiprofil
Indeksdias bruges som kapitelforside
Mens den teknologiske udvikling ofte fører til mindre komponenter er der også elementer, der går den anden vej.

## Slide 29: Hvordan påvirker teknologi vores omgivelser?
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 30: Hvordan påvirker teknologi vores omgivelser?
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 31: Hvordan påvirker teknologi vores omgivelser?
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 32: Hvordan påvirker teknologi vores omgivelser?
Indeksdias bruges som kapitelforside
Før Surface Hubs
Efter Surface Hubs

## Slide 33: Bagliggende koncept
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 34: Koncept
Den overordnede arkitektonisk koncept baseres på:
To tårne, der er smeltet sammen: to enheder, der mødes
En ”vertical campus”
En ”public-facing ” og showcasing miljø i stue etagen med gradueret sikkerheds tiltag op igennem etagerne.

## Slide 35: Vertical campus

## Slide 36: Plan 00

## Slide 37: Plan 01

## Slide 38: Plan 02-05

## Slide 39: Hvordan påvirker kulturpolitik vores omgivelser?
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 40: Hvordan påvirker kulturpolitik vores omgivelser?
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 41: Hvordan påvirker kulturpolitik vores omgivelser?
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 42: Hvordan påvirker kulturpolitik vores omgivelser?
Indeksdias bruges som kapitelforside

## Slide 43: Hvordan påvirker kulturpolitik vores omgivelser?
Indeksdias bruges som kapitelforside
På 8 dage kunne 11 mio m3 vand oversvømme arealer nord for Dyrehaven
Furesøen ligger 21 m over havet

## Slide 44: Hvordan påvirker kulturpolitik vores omgivelser?
Indeksdias bruges som kapitelforside
Som et LAR projekt kan der igen komme vand langs Kanalvej til gavn for miljøet, dog ikke så meget til gavn for Danmarks forsvar

## Slide 45
Tak for i dag
Mark Howell mrh@alectia.com
Udviklingschef +45 22 75 79 25